| Лабораторная центрифуга ЦЛМН-Р10-01-«Элекон» |
| --- |
| 1. | Назначение: предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 в поле центробежных сил при применении в практике клинической лабораторной диагностики, в закрытых помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями | Наличие |
| 2. | Центрифуга обеспечивает: |  |
| 2.1 | Плавный разгон и плавное торможение вращения ротора | Наличие |
| 2.2 | Автоматическое отключение двигателя через заданный интервал времени. | Наличие |
| 2.3 | Индикацию времени работы (при отсутствии предварительного задания интервала времени работы). | Наличие |
| 2.4 | Блокировку включения двигателя при открытой крышке. | Наличие |
| 2.5 | Блокировку открывания крышки при работающем двигателе. | Наличие |
| 2.6 | Работу с максимальным объемом центрифугата - 150 см3. | Наличие |
| 2.7 | Неуравновешенность масс в диаметрально противоположных гильзах - до 2г. | Наличие |
| 2.8 | Один вид универсальных гильз (для конических и цилиндрических пробирок). | Наличие |
| 2.9 | Центрифуга имеет два вида вкладышей (амортизаторов) для цилиндрических и конических гильз. | Наличие |
| 2.10 | Возможность визуального наблюдения за вращением пробирок через прозрачное окно в верхней крышке | Наличие |
| 2.11 | Применение высококачественных термополимеров при изготовлении корпуса. | Наличие |
| 3. | Технические характеристики: |  |
| 3.1 | Напряжение питания - сеть переменного тока | 220 В, 50 Гц |
| 3.2 | Потребляемая мощность, В А, не более | 100 |
| 3.3 | Скорость вращения ротора, об./мин. | 1000, 1500, 2000, 2700 |
| 3.4 | Фактор разделения, g | 1430 |
| 3.5 | Номинальный объем центрифугата,см3 | 100 |
| 3.6 | Установка таймера, мин | От 1 до 99 |
| 3.7 | Применяемые пробирки стандартные, цилиндрические и конические диаметром до 17 мм, высотой до 150 мм | Наличие |
| 4. | Условия эксплуатации: |  |
| 4.1 | температуре окружающего воздуха | От +10 до +35 °С |
| 4.2 | относительная влажность воздуха | 80% при +25 °С |
| 5. | Габаритные размеры, мм | 460x405x270 |
| 6. | Масса без упаковки, кг, не более | 10 |
| 7. | Электробезопасность | Класс I, степень защиты H |
| 8. | Гарантия | 24месяца |